## Slide 1: 세부과제(경성대) : MESSAGE 시스템 및 부문별 특성 분석을 통한 한국형 상하향식 통합모형 SW시스템 개발 - 1차년도 평가 및 2차년도 연구계획
2015년 4월16일
한국환경산업기술원
세부과제 책임자 : 경성대학교, 김후곤(hkim@ks.ac.kr)
기후변화대응 환경기술개발사업
연구단 : 한국형 상·하향식 온실가스 통합 감축 시스템 개발

## Slide 2: 목차
1. 연구과제 개요
2. 연구개발의 필요성 및 목표
3. 1차년도 연구 내용 및 결과
4. 2차년도 연구 내용 및 목표
5. 활용방안 및 평가, 추진전략, 일정, 예산

## Slide 3
1. 연구과제 개요

## Slide 4: 과제 개요
한국형 상∙하향식 온실가스 통합 감축 시스템 개발
연구단
2014.05.01 ~ 2021.4.30(7년)
연구기간
세부과제책임자
참여연구원
김후곤 경성대학교
선임급 9명, 원급 7명 참여
MESSAGE 모형 고도화, 부문별 특성 분석 및 한국형 상하향식 통합모형 SW시스템 개발
세부과제3

## Slide 5: 참여연구원
소속기관 | 직급 | 성명 | 최종학위 | 연구분야 | 참여율(%)
경성대학교 | 교수 | 김후곤 | 한국과학기술원 경영과학 박사 | 총괄 | 40
경성대학교 | 교수 | 홍석희 | 한국과학기술원 전산학 박사 | S/W개발 | 10
경성대학교 | 교수 | 김병호 | 한국과학기술원 전산학 박사 | S/W개발 | 10
동의대학교 | 교수 | 백천현 | 한국과학기술원 경영과학 박사 | 부문분석 | 30
동의대학교 | 산학교수 | 유종훈 | 동의대학교 산업공학 박사 | 부문분석 | 10
부산외국어대학교 | 교수 | 정용주 | 한국과학기술원 경영과학 박사 | 부문분석 | 30
부경대학교 | 교수 | 김영진 | Clemson Univ. 산업공학 박사 | 부문분석 | 25
Purdue Univ. | 부교수 | 이석천 | Penn. State Univ. | 고도화 | 10
IIASA | 연구원 | 안영환 | 한국과학기술원 경영과학 박사 | 고도화 | 20

## Slide 6: 과제책임자
과제책임자는 최근 온실가스 감축정책 분야 책임자로 상향식 모형을 활용한 온실가스 감축 분야 연구에 축적된 경험과 전문성 보유
  과거 7년간 국가 및 부문에 대한 상향식 모형 구축 경험
  국가중기온실가스 감축 목표 설정을 위한 상향식 모형 구축에 대한 실전 경험
  산업부문, 가정, 상업, 수송, 농축산, 폐기물 등의 부문별 특성 분석 및 상향식 모형 구축
  경영과학 및 최적화 이론을 바탕으로 상향식 모형의 수리적 기반에 대한 지식 축적
  다양한 프로젝트를 통한 프로그래밍 개발 경험
동 분야 국내외 학술지 기고 등 학술적 업적을 꾸준히 축적
  국외 학술지
    Some Mathematical Properties and Constraints Representation for Bottom-Up Approaches to Evaluating GHG Mitigation Policies, 2014, Transportation Science
    Investigating the length of data collection period with respect to rate constant in the first order decay model, accepted, Journal of Material Cycles and Waste Management
    Comparison of Emission Estimates for Non–CO2 Greenhouse Gases from Livestock and Poultry in Korea from 1990 to 2010, accepted, Animal Science Journal
  국내 학술지
    온실가스감축정책 평가를 위한 LP기반 상향식 모형의 수리 구조 및 정식화에 대한 연구, 2014년 12월, 에너지공학, 제23권 제4호
    MESSAGE 모델링을 이용한 승용차 부문의 그린카 도입 전망 분석, 에너지공학, 2012년 3월, 21권1호
    상향식 모형(Bottom-up)의 유형별 특징 및 접근방법, 기후변화와 녹색성장, 제3권, 2012
    손익분기점 분석을 이용한 전기차의 보조금 정책 연구, 2011년3월, 20권1호, 에너지공학

## Slide 7: 과제책임자 최근 관련연구
연구 제목 | 연구개발 내용 | 연구 기간 | 연구개발비 지급기관
MESSAGE모형을 이용한 가정·상업 및 수송 부문 온실가스 감축 잠재량 분석 | MESSAGE를 이용한 상향식 모형 구축 | 2010.11~2011.10 | 한국온실가스종합정보센터/원자력연구원
상향식 모형(MESSAGE)을 이용한 교통부문 온실가스 감축량 산정연구 | MESSAGE를 이용한 상향식 모형 구축 | 2011.08~2012.02 | 한국교통연구원
온실가스 배출전망 및 감축잠재량 예측 평가기술 개발 | 유리/요업, 비철금속, 자동차, 섬유 업종 부문별 특성 분석 및 상향식 모형의 수리적 기반 연구 | 2011.05~2012.03 | 한국환경산업기술원
기술진보를 반영한 상·하향식 온실가스 감축모형 고도화 기술개발 | 반도체, 디스플레이, 조선, 음식료품 부문별 특성 분석 및 상향식 감축시스템의 비교연구 | 2012.07~ 2013.06 | 한국환경산업기술원
한국형 상향식 감축모형(농축산, 폐기물) 구축 및 고도화 | 농축산 및 폐기물 부문별 특성 분석 및 상향식 모형 구축 | 2013.04~2015.03 | 한국환경산업기술원

## Slide 8
2. 연구개발의 필요성 및 목표

## Slide 9: 연구개발의 필요성: 세부과제
국가 중장기 온실가스 감축 정책 설정 및 평가를 위한 상향식 모형 S/W 시스템의 개발이 필요함
  기 구축된 상향식 감축 모형(MESSAGE)에 대한 주기적인 업데이트 및 고도화가 필요함
  부문별 특성조사 및 분석을 통해 국내 현실을 반영할 수 있는 상향식 모형 개발이 가능함
  이러한 노력을 통해 한국형 상향식 모형 S/W 시스템 기능분석/설계/구현이 가능함
  궁극적으로는 한국형 통합 감축 시스템 개발에 기여
한국형 상향식 모형
S/W 시스템 개발
운용 경험
특성 분석
기능추출
한국형 통합 감축 시스템 개발
한국형 상향식 S/W 시스템
개발을 위한
MESSAGE 모형 고도화
부문별 특성 조사 및 분석
국내 부문별
특성반영
  
  

## Slide 10: 연구개발의 최종목표
한국형 통합 감축 시스템 개발
한국형 상향식 S/W 시스템 개발을 위한 MESSAGE 시스템 분석
시스템입출력 자료 및 인벤토리
부문별 특성 조사 및 분석
상하향 통합시스템 연동
UI 설계 및 개발
상향식 최적화엔진
(LP/IP Solver)
기반 연구
한국형 상향식 모형 S/W 시스템 개발
기술 DB master
inventory 저장소
기존감축 모형과의 비교 평가를 통한 신뢰성 검증
전문가포럼에 의한 3자 검증 및 연구성과 확산
환경부온실가스종합정보센터  지자체 보급/활용/교육
신뢰성 검증 및 활용
실증적 인벤토리 및 BAU 산정을 통한 활용성 검증

## Slide 11: 단계별/연도별 연구목표 및 내용
1년차
2년차
3년차
4년차
5년차
6년차
7년차
수리적 기반
부문별 특성 분석
상향식 S/W 개발
현황분석
수리적 특성분석
부문별 특성 분석
(가정/상업/수송/농축산/폐기물)
전력부문
수리적기반
전력부문 특성 분석
전력부문 모형완성
수송부문 추가 통합
정유부문 분석
전력부문 수리 완성
수리모형 고도화
상향식상용시스템 개발
통합모형 프로토타입
상향식상용시스템 배포
통합시스템개발
배포 및 현장 활용
통합시스템배포
통합모형 시험
신뢰성 검증
1단계
2단계
3단계
GAMS 모형 완성
상향식베타시스템개발
GAMS 모형 개발
프로토타입 기능 테스트
정유부문 모형완성
가정사업부문 추가 통합
정유부문 추가 통합 폐기물 부문 분석
폐기물 부문 완성

## Slide 12
3. 1차년도 연구 내용 및 결과

## Slide 13: 1차년도 연구개발의 목표 및 내용
연구개발의 목표 | 연구개발의 내용
한국형 상향식 S/W 시스템 개발을 위한 MESSAGE 시스템 분석 | 1. 상향식 모형의 특징과 국가모형 구축 현황 상향식 모형의 국내외 현황분석(MESSAGE, MARKAL, LEAP, AIM 등) 국내 상향식 모형의 활용 동향 분석 국내 중장기 온실가스 감축을 위한 상향식 모형에 대한 현황 분석 MESSAGE 모형의 국내 구축 현황 분석 2. MESSAGE 시스템 및 수리적 특성 분석 한국형 상향식 S/W 시스템 구축을 위한 MESSAGE 시스템의 특성 분석 MESSAGE 모형의 수리적 특성 분석 효율개선(AEEI) 및 기술간의 대체 및 경쟁 관계 등에 대한 수리적 분석 3. 한국형 상·하향식 통합 모형 구축을 위한 MARKAL-MACRO에 대한 이론적 연구
부문별 특성 조사 및 분석(가정/상업/수송/농축산/폐기물 부문 특성조사 및 분석) | 수송 부문 분석 수송부문의 기존 상향식 모형 분석(RES, 기술특성, 수요, 기술 DB 등) 수송부문 상향식 모형화 관련 국내외 기존 연구 분석 상향식 모형의 기능 관점에서 수송부문 특성 도출 수송부문 특성 요소 기능의 수리적 전개 특성요소의 모형 component 정의 특성요소의 system representation 2. 가정/상업 부문 분석 3. 농축산 부문 분석 4. 폐기물 부문 분석
상향식 S/W 시스템개발 | 

## Slide 14: 현황분석 : 대표적 상향식 모형(1) LEAP
Accounting 기반의 상향식 모형
  스웨덴 Stockholm Environment Institute 주도로 개발
  에너지서비스 수요를 소위 ‘트리 또는 브랜치’계층 구조로 표현
  최근 발전설비 증설 관련 의사결정 최적화 기능 추가 (OSeMOSYS 연계)

## Slide 15: 현황분석 : 대표적 상향식 모형(2) AIM
최적화 기반의 상향식 모형
  IAM(Integrated Assessment Model) 개발을 위한 국제적 노력의 일환으로 일본 NIES (National Institute for Environmental Studies) 주도로 1990년대 개발됨
  MARKAL 모형을 벤치마킹하여 아시아태평양 지역의 특성을 반영한 모형을 지향함

## Slide 16: 현황분석 : 대표적 상향식 모형(3) MESSAGE
최적화 기반의 상향식 모형 : Systems Engineering Optimization
  IIASA(International Institute for Applied Systems Analysis) 주도로 1970년대 중반 개발되었으며, 2000년대 국제원자력기구(IAEA) 주도로 새로운 기능이 추가되고 인터페이스가 강화되는 등 연구개발활동이 진행 중임
  윈도우 환경 하에서 실행되며 자체 Built-In 인터페이스를 제공함
  기본적인 입력 파라미터나 데이터의 유형은 타 최적화 기반 모형과 유사함
  지속적인 연구개발 활동을 통해 MESSAGE-MACRO, MESSAGE-Access, MESSAGE-MAGICC, Stochastic MESSAGE 등의 파생모델이 개발됨
  MARKAL모형과 더불어 한국형 상향식 국가모형의 구축에 Reference 모델로 고려할 수 있음
  국내에서는 MESSAGE 모형을 이용한 부문별 상향식 모형의 구축이 폭넓게 진행됨 (2011년 환경정책기반공공기술개발사업의 세부과제로 ‘MESSAGE 모형을 이용한 부문별 온실가스 감축잠재량 분석모형 구축’)

## Slide 17: 현황분석 : 대표적 상향식 모형(4) MARKAL/TIMES
최적화 기반의 상향식 모형 : Partial Equilibrium Model
  MARKAL 모형은 미국 Brookhaven National Lab 주도로 1970년대 개발된 이래 1978년 IEA 채택하여 ETSAP 운영을 통해 보급 확산
  MARKAL 모형과 EFOM 모형이 통합된 TIMES 모형은 에너지시스템의 상향식 모델링을 위한 가장 체계적인 방법론으로 평가됨
  MARKAL vs. TIMES
    Commodity Flow 개념 도입: MARKAL에서는 기술, Commodity, 수요, Source, Sink 5개  TIMES에서는 기술, Commodity, Commodity Flow 3개로 단순화
    Vintage (Time-Dependent Characteristics) of Technologies  기술 DB 복잡성을 줄일 수 있음
    Flexible Time Slicing  전력부하곡선에 대한 정확한 묘사
    Multi-Regional Model: TIMES 모형은 지역 인덱스를 허용하여 지역 특성 반영 용이
    Variable Length of Time Periods: TIMES 모형에서는 시간분할이 보다 자유로움

## Slide 18: 현황분석:대표적 상향식 모형의 특성 비교
Criteria | Energy System Model |  |  | 
 | LEAP | AIM | MARKAL/TIMES | MESSAGE
Licenser | SEI (Sweden) | NIES (Japan) | IEA ETSAP (US) | IIASA (Austria)
Approach | Accounting | Optimization | Optimization | Optimization
Regional Coverage | Regional to Global | Regional to Global | Regional to Global | Regional to Global
Activity Coverage | Energy System, Environment | Energy System | Energy System, Energy Trading | Energy Systems
Disaggregation | Sector Structure Predefined | User-Defined | User-Defined | User-Defined
Data Requirement | Extensive/Limited | Extensive | Extensive | Extensive
Skill Requirement | Limited | High | High to Very High | High to Very High
Portability to Another Country | Difficult | Difficult | Difficult | Difficult
Documentation | Extensive | Limited | Extensive | Good
Price Elasticity | No | No | Yes | Yes
New Technology Addition | Yes | Yes | Yes | Yes
User Interface | Built-in / Excellent | Built-in / Good | External / Excellent (VEDA, ANSWER) | Built-in / Good
Maintenance | Excellent | Good | Excellent | Good

## Slide 19: 현황분석 : UK MARKAL vs. EPANMD/EPAUS9r(1)
모형 | Supply Side Classification | Demand Side Classification
UK MARKAL (2007) | Energy Resource (ER) Energy Process and Infra. (EI) Electricity and Heat Generation (EH) | Residential Service Transport Agriculture Industry - 철강, 비철금속, 화학, 제지 / 펄프, 기타 (5개 업종)
EPANMD (2006) | Resource Supply Process Technologies Conversion Technologies | Residential Commercial Transportation Industry - 철강, 비철금속, 화학, 제지/펄프, 비금속광물, 기타, 비에너지 (7개 업종)
EPAUS9r (2013) | Resource Supply (inclusive of process technologies) Electric Sector (equivalent to conversion technologies) | Residential Commercial Transportation Industry - 금속, 비금속광물, 화학, 제지, 음식료, 운송장비, 기타 제조, 비제조 (8개 업종)

## Slide 20: 현황분석 : UK MARKAL vs. EPANMD/EPAUS9r(2)
구분 | UK MARKAL (2007) | EPANMD (2006) | EPAUS9r (2013)
Modeling Horizon (Calibration) | 2000~2070 ( 2050) (DUKES 2006) | 2000~2050 (AEO 2002) | 2005~2055 (AEO 2010)
할인율 | 10% | 5% | 5%
시간분할(Time Slice) | 6개 (3계절, 2시간대) | 6개 (3계절, 2시간대) | 12개 (3계절, 4시간대)
자원기술의 구분 | 에너지원 확보방법 (예: Mining, Import 등) | 에너지원 유형 (예: 원유, LNG 등) | 에너지원 유형 (예: 원유, LNG 등)
Reserve Capacity | 30% | 15% | 15%
송배전 손실 (Elec. T&D Loss) | 7.5% | 6.5% | 6.5%
주거부문 최종수요 수 | 7개 | 8개 | 9개
상업부문 최종수요 수 | 7개 | 13개 | 13개
교통/수송 하위부문 수 | 7개 | 8개 | 3개
산업부문 업종 수 (프로세스 수) | 5개 (5개: 고/저온, 건조 등) | 7개 (6개: 열, 스팀 등) | 8개 (6개: 열, 스팀 등)

## Slide 21: 현황분석 : 시스템 개발 현황
한국형 상향식 모형 S/W 시스템 개발
  LP 기반 상향식 S/W 시스템의 구현방식에 대한 비교
MESSAGE
LEAP
AIM
MARKAL/TIMES
multi-period LP optimization model
accounting
model
OSeMoSYS
GNU UI
GAMS code/any solvers
Windows
Excel
glpk/CPLEX
glpk/CPLEX
MathProg
GAMS, MathProg : a high-level modeling system for mathematical programming problems
CPLEX : IBM LP solver
glpk : GNU LP Kit
OSeMOSYS : the Open Source Energy Modelling System
OSeMOSYS, glpk, MathProg : open source project

## Slide 22: 수리모형화 : base year, model year, historic capacity, decision variable
2010(base year)
2011(first model year)
2050(last model year)
2009
2002
historic capacity
2020
2029
2019
2020
2003
2012
2012
2019
2041
new car production
2051(terminal year)
2049
2050
Inv. Switch Options (treatment of investment time) : half-half, shifted(2010년에 생산된 차량은, 2011년에 운행됨)
2011년 first model year이고, shifted이므로 2012년 부터 의사결정 변수가 됨
2011년에 대한 수요는 기존 historic capacity로만 충족시켜야 됨
 2011년의 new capacity =0 가 됨

## Slide 23: 수리모형화 : A small RES example
car energy
oil
electricity
bio ethanol
car energy
blended energy
gasoline+bio ethanol
blended energy
car demand
2,000억 km/year
1
1
1
1
15km
1 liter
3KWh
12KWh
1 liter
1/10
9/10
100km
30km
3KWh
50km
plug-in mode
elec mode
plug-in hybrid
6
1
2
middle car
5
electric car
7
BE
4
electricity
carrier
3
bio ethanol
carrier
2
oil carrier
1
energy tech
process tech
demand tech
  : the capacity variable of technology at time
  : the activity variable of technology at time

## Slide 24: 수리모형화 : Decision Variables
Notations
  : model years
  : technology set
  : energy form set
  : historic capacity
  : the lifetime , : efficiency of technology at time t  main output efficiency
  : the activity variable of technology at time  main input에 대한 단위가 됨(TOE)
  : the capacity variable of technology at time  main output에 대한 단위가 됨(TOE or km)
tech(i)
1/9
30
1
main input
20
main output
LP이므로 당연히 I/O 간에 proportionality가 성립함. 따라서 main input 은 1로 고정시킴.
t년도의 활동량은 , 그 해까지 누적된 생산량의 합에 의해 제약됨
main output 단위가 됨

## Slide 25: 수리모형화 : Flow Conservation Constraint
Let be the set of all energy forms. For an energy form , denotes the set of input technologies generating and denotes the set of technologies consuming . The energy flow balance constraint for can be written as
where is the energy flow of technology generating and is the energy flow of technology consuming .
Let be the set of all service demands, and denotes the set of demand technologies for service demand . Then, the demand constraint for the service demand can be expressed as
where is the required amount of service demand at time , 는 technology i의 k output efficiency

## Slide 26: 수리모형화 : Technology 별 입력
Demand Technology
1
oil carrier
1
unlimited capacity constraint
: 투입되는 oil의 양(liter)
main output에 따른 변동비(Var)만 발생(\2,000/liter)
Process Technology
Energy Technology
1
1/10
9/10
BE
4
10/9
1/9
1
BE
4

: 투입되는 main input의 양(liter) 변동비(Var) 발생
: main output을 위한 설비 증설(liter) 투자비(Inv), 고정비(Fix)
(이 예에서는 unlimited capacity constraint를 가정함)
15km
1 liter
middle car
5
: main output을 위한 설비 증설(대-km) : 투자비(Inv), 고정비(Fix)
수명(lifetime), 연간주행거리 및 historic capacity에 대한 입력
: 에너지 투입량 변동비(Var) 발생
(대-km에 비례하여 발생하는 비용)
 이 예에는 에너지 비용은 제외함

## Slide 27: 수리모형화 : Objective Function
: the annualized investment cost for technology at time
  * 는 salvage cost를 고려하기 위한 것
: the fixed O&M cost per year for technology at time
: the variable cost per main output for technology at time
: the discount rate.
Summing up these costs, the cost incurred by technology at time can be written as

## Slide 28: 수리모형화 : Basic LP
(Basic LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | 
(Basic LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | 
Each technology has only one activity.
No load region/load curve
a very simple and minimal formulation with and
기존 formulation은 매우 복잡하며, 모든 경우를 다 포함한 것에서 출발함 (Basic LP)에서 출발하여, 복잡한 경우를 수용할 계획임

## Slide 29: 수리모형화 : Basic LP with multiple activities
(Basic_LP_act) | Minimize |  | (0)
 | Subjec to |  | (1) (2) (3)
 |  |  | (4)
(Basic_LP_act) | Minimize |  | (0)
 | Subjec to |  | (1) (2) (3)
 |  |  | (4)
: activity set for
: activity set producing final demand
denotes the set of input activities generating
denotes the set of output activities consuming
: the activity variable for and at time
실제 만들어지게 될 LP formulation의 원형(canonical form)
설명은 Basic LP를 주로 이용함

## Slide 30: 수리모형화 : Constraint - Market Share
For simplicity, suppose that there exist three competing technologies , and with the given demand as the annual total distance travelled.
Assuming that the market shares for , and are 50%, 30% and 20%, respectively, i.e.,
and
Noting that , the above equations simply become
and
It is quite useful to represent the market share constraint without knowing the demand. For example, suppose that not less than 20% of distance travelled by passenger vehicles should be covered by plug-in hybrid vehicles at time , which can be written as
where represents the distance travelled by plug-in hybrid vehicles and denotes the distance travelled by other types of vehicles at time .
Upper and lower bounding for market share

## Slide 31: 수리모형화 : Constraint - Efficiency Improvement
AEEI (autonomous energy efficiency index) : one of the key components when developing various scenarios.
CAFE (corporate average fuel economy) in USA sets the target of fuel efficiency to 54.5mpg by 2015 European Environment Agency (EEA) recommends automotive companies to reduce CO2 emissions to 130g/km and 95g/km by the year 2015 and 2020, respectively
Example
Suppose the target of fuel efficiency in year is 9.2km/liter. The weighted harmonic mean of fuel efficiency at time
Let be the driving distance of technology at time , respectively. Denoting the target of fuel efficiency at time by , the above equation can be generalized as,
And the weight arithmetic mean of fuel efficiency is for
Car Technology | Efficiency (km/liter) | Driving Distance (km/year)
A | 7.40 | 15,000
B | 10.53 | 20,000
C | 9.29 | 22,000

## Slide 32: 수리모형화 : Constraint - Production Smoothing
생산과 관련되어 현실에서 발생할 수 없는 해가 나옴
  특정 년도에 생산이 중단되었다가 다시 재개 되는 fluctuation 문제가 발생함
  비현실적인 급격한 생산 증가 및 감소
   실제로는 공정이나 공장의 경우, 생산량을 향상 일정한 수준으로 유지하며, 그렇지 않고 생산이 중단되면 이는 단종 또는 공정폐쇄가 일반적이라고 볼 수 있음
Production Smoothing Constraint
Property 2. If then
    단종 시키는 시나리오를 반영할 수 있음
  을 추가하면, 년도 부터 생산시작
  인 경우를 increasing smoothing이라 함
  인 경우를 decreasing smoothing이라 함
  등으로 일반화할 수 있음
Production substitution smoothing

## Slide 33: 수리모형화 : Constraint - Emission
Km
CO2g
1 TOE
j
Km
CO2g
1 TOE
CO2g/Km 에 대한 상한 제약식
CO2g/Km 단위에 대한 평균에 대한 제약식
방법2 : CO2g/Km 배출량 제약식(redundant)을 직접 추가
dummy
방법 1 : RES 상에서 dummy demand=0을 정의하고, 최적해로 부터 CO2/km를 계산
demand

## Slide 34: 수리모형화 : Constraint - Variable Demand
It is often the case to assume that the demand is given and fixed in the bottom-up LP modeling. However, this assumption is unrealistic because of the demand shortage (or surplus) and replacement demand. Let us introduce two arbitrary non-negative dummy variables and to the demand constraint as
It is noted that denotes the difference between supply and demand. In other words, for demand surplus and for demand shortage. Suppose the penalty costs of and are incurred for demand shortage and demand surplus, respectively. Then, the objective function of (Basic LP) may be converted to
Property 1. Both and cannot be nonzero at the optimal solution to the converted (Basic LP) problem.

## Slide 35: 수리모형화 : Constraint - Replacement Demand
Let us introduce two arbitrary non-negative dummy variables and to the demand constraint given in equation as
Let be the penalty cost for demand replacement when demand replaces demand Similarly, let be the penalty cost for the opposite. Then, the objective function of the (Basic LP) problem can be converted to
Property 2. Both and cannot be nonzero at the optimal solution to the converted (Basic LP) problem. Therefore,
(i) If , increases and decreases and
(ii) If , decreases and increases .

## Slide 36: 수리모형화 : 일반적인 제약식의 형태 및 분류
만약 모든 에 대해 인 경우에는 (Basic_LP)를 가지고 전개하면 됨
의사결정 변수에 따른 제약식의 분류 : activity/capacity
  activity 제약식 :
  capacity 제약식 :
제약식의 범주
  연도별 제약식(yearly constraint) : 와 에 대하여
    가 된다. 예로는 emission, budget, market share, efficiency improvement, 기술대체 등을 들 수 있다.
  연도별 누적 제약식(cumulative constraint) : 에 대하여
    가 된다. 예로는 누적 emission 제약, 예산 제약 등을 들 수 있다.
  시계열 제약(time series constraint) : 와 for 에 대하여
      production smoothing 제약 등을 들 수 있다.
Dummy variable set :
  dummy variable : for
  모든 제약식에 를 포함하도록 변형

## Slide 37: 수리모형화 : modeling - 세금
국가모형 구축시에 세금부분의 처리
    국가모형은 최종소비자가(공급가+각종세금)이 아닌 공급가를 가지고 하게 됨
    그러나 LP에서 demand technology의 선택은 최종소비자가격에 의해 결정되어야 함
    수송부문이 separable closed problem임에도 불구하고, 수송부문 최적해와 국가모형이 다른 해가 나오게 됨
15km
1 liter
middle car
3
dummy
tax
2
oil carrier
1
var. cost=900/liter
(휘발유 현물가격)
var. cost=960/liter
(tax/liter)
15km
1 liter
middle car
3
oil carrier
1
var. cost=900/liter
(휘발유 현물가격)
1 liter
1 liter
1 liter
1 liter
var. cost  var.cost +960/liter
(기존 변동비+tax/liter)
(대안 1)
(대안 2)

## Slide 38: 수리모형화 : modeling - 특정기술에 효율개선 적용(1)
energy level
oil
demand
PJ/year
1
100
1
demand
technology A
2
oil carrier
1
energy level
oil
demand
PJ/year
1
100
1
demand
technology A
2
oil carrier
1
dummy for tech A
5
1
efficiency
improvement A
3
1
한 개 기술만 존재하는 경우, 효율개선 도입
(a)
(b)

## Slide 39: 수리모형화 : modeling 방법 - 특정기술에 효율개선 적용(2)
energy level
oil
demand
PJ/year
1
100
1
demand
technology A
2
oil carrier
1
5
1
efficiency
improvement A1
3
1
4
1
efficiency
improvement A2
4
한 개 기술에 두가지 효율개선이 경쟁하는 경우
변형) 효율개선 둘 중에 하나만 선택할 수 있는 경우
 Integer variable 필요
dummy for tech A

## Slide 40: 수리모형화 : modeling - 특정기술에 효율개선 적용(3)
두개 이상의 경쟁기술이 있는 경우, 개별 기술별 효율개선 도입
energy level
oil
demand
PJ/year
1
90
1
demand
technology B
3
oil carrier
1
energy level
oil
demand
PJ/year
1
100
1
demand
technology A
2
oil carrier
1
5
1
efficiency
improvement A
3
1
100
1
demand
technology A
2
90
1
demand
technology B
4
4
1
efficiency
improvement B
5
2) dependency constraint 를 이용한 종속된 기술처리
1) 비례성을 이용한 dummy form의 도입
dummy for tech A
변형) 기술별 효율개선 기술의 pairing
 demand technology  efficiency technology
(a)
(b)

## Slide 41: 수송 부문 : 2020 MESSAGE Modeling의 범위
중분류 | 소분류
자가용(휘발유) | 경차(800CC미만)
 | 소형(1500cc미만)
 | 중형(1500cc이상~2000CC미만)
 | 대형(2000CC이상)
자가용(LPG) | 경차(800CC미만)
 | 소형(1500cc미만)
 | 중형(1500cc이상~2000CC미만)
 | 대형(2000CC이상)
자가용(경유) | 소형(1500cc미만)
 | 중형(1500cc이상~2000CC미만)
 | 대형(2000CC이상)
MPV | 중형(경유)
 | 중형(LPG)
 | 중형(휘발유)
 | 대형(경유)
 | 대형(LPG)
 | 대형(휘발유)
자가용(기타) | LPG
렌터카 | 휘발유
 | LPG
 | 경유
중분류 | 소분류
택시 | LPG
자가 버스 | (휘발유)
 | (경유)
 | (LPG)
 | 기타
영업용 버스 근거리 | 버스
 | CNG
영업용 버스 장거리 | 버스
중분류 | 소분류
자가용화물 | 자가용화물(휘발유)
 | 자가용화물(경유)
 | 자가용화물(LPG)
 | 자가용화물(기타경유)
영업용화물 | 영업용화물(휘발유)
 | 영업용화물(경유)
 | 영업용화물(LPG)
 | 영업용화물(기타)
특수차 | 자가용화물 특수차
 | 자가용버스 특수차
 | 영업용화물 특수차
중분류 | 소분류
철도 | 철도(여객)경유
 | 철도(여객)전력
지하철 | 지하철
KTX | KTX
해운여객 | 해운여객
항공(여객) | 항공(여객)
O 승용부문
O 대중교통
O 화물, 특수
O 대중교통
승용, 대중교통, 화물 등 수명 : 10년

## Slide 42: 수송 부문 : 2020 승용부문 RES의 엔티티와 통계자료
 | entity name | 필요한 통계자료
demand | car demand | 이동거리
car technology | middle car | 연도별 구입가, 연비, 차량수명
 | plug-in hybrid | 연도별 구입가, 연비, 연료구성비,차량수명
 | electric car | 연도별 구입가, 연비, 차량수명
blended carrier | BE | 연도별 혼합비욜
energy carrier | oil carrier | 연도별 liter당 가격
 | bio ethanol carrier | 연도별 liter당 가격
 | electricity carrier | 연도별 kwh당 가격

## Slide 43: 수송 부문 : 2020 승용부문 기술 DB의 구성
승용차 기술명
종래형
신형
번들1
번들2
번들3
번들4
Hybrid
Plug-in Hybrid
전기자동차
수소 연료전지
연료
휘발유
경유
LPG
차급
경차
소형
중형
대형
MPV중형
MPV대형

## Slide 44: 수송 부문 : 2020 승용부문 RES의 일부
Primary name
PrGasoline
PrDiesel
PrLPG
PrElectric
PrBioEthanol
PrBioDiesel
PrFuelCell
PrCNG
PrJet
PrBKC
Mixed name
mixedGasolineBE
mixedDieselBD
car technologies
a1_CMAG_1
a1_CMAG_2
a1_CMAG_3
a1_CMAG_4
a1_CMAG_5
a1_CMAG_6
a1_CMAG_7
a1_CMAG_8
a1_CMAG_9
a1_CMAG_10
TrDemands
aCompactCars
aSmallCars
aMediumCars
aLargeCars
aMPVMedium
aMPVLarge

## Slide 45: 수송 부문 : 2020 수송부문 시나리오의 구성 및 실행
BAU
Bio
그린카보급
그린카보급강화
adb file
scenario
- UPDS file
upd file
ldb file
cin file
fil file
tab file

## Slide 46: 수송 부문 : POST2020 inventory 및 기술 DB 구축 절차
수요(대-km) 전망
전체수요
[에너지원별 수요]
기준년도
분석기간
기존기술
historic capacity
[last year]
비용
투자비(원/대-km)
고정비(원/년/대-km)
변동비(원/대-km)
공통사항
수명(year)
사용연료
연간주행거리(km)
연비(km/liter)
[효율감축비율](%/대)
신기술
first year, last year
기술 DB 및 관련 전망
에너지원별 배출계수
바이오 연료 강화
시나리오 관련 전망
연비향상
그린카
연료비 관련 세금
차량 관련 세금
차량 관련 지원금
에너지 관련 전망
BAU 전망
에너지원별 가격
수송내부
최근유가, LPG하락
2007 2010
2011~2050
2011 에너지총조사
(2010년 TOE)
http://www.kotems.or.kr
교통부문온실가스관리시스템
http://climate-koti.re.kr/kor/
지속가능교통연구사업
장기에너지수요전망
그린카 전망
자동차가격 전망이 매우 중요
유가전망과 밀접한 관련
(Model S 전망 : 2020년말 오십만대에서 3십만대)
EV, FCEV는 충전인프라와 연관됨
(충전인프라 시나리오)
연비향상
국내외 규제 정책이 매우 중요
(환경부 온실가스-연비 기준안)
연비향상 노력을 어떻게 반영
(현대차 2020)
- 자동차가격 전망이 매우 중요
2014 에너지총조사(2013년도 사용량)가
2015년 초에 발간될 것으로 예상되므로,
2011 에너지 총조사를 사용하여야 함

## Slide 47: 수송 부문 : 관련 전망
수송부문 주요 전망
  LP parameter 관련
    비용전망 : 대-km당 비용 및 liter당 에너지비용
    연비전망 : 연도별 연비개선
  제약식 및 시나리오
    차급/유종별 시장점유율전망, 평균온실가스연비 제약, 그린카 전망
유가전망
  장기유가전망은 유가하락으로 인해 급변할 가능성 존재
  국내소비자가는 조세 정책을 반영
차량가격 전망
  WEO 2009 Potential cost reductions in fuel consumption passenger car transport
    10명의 전문가 인터뷰를 통해 작성. 상대적으로 보수적
  한국에너지기술평가원 : 2013-2014 에너지기술 국내전망
연비전망
  WEO 2009 Potential cost reductions in fuel consumption passenger car transport
  2013, 에너지관리공단, 건물·수송부문 온실가스 감축수단 Pool 구축

## Slide 48: 수송 부문 : EPA 2006 Database
349 end-use technologies
vintaged efficiency 고려

## Slide 49: 수송 부문 : 기술 DB 구성방안
연도별 연비향상을 고려하는 방안(EPA 2006방식)
  승용(LDV)부문은 312개로 구성되는데
    차급 : existing, compact, full-size, SUV, minivan, pick-up
    연도 : 2000, 2005, …, 2035
    연료 : gasoline, diesel, LPG 등
2020 중기계획에서의 승용부문 기술 DB
  유종(6), 차급(3), 기술별(10)로 나누고 있음(180차종)
  연도별 효율개선은 포함하지 않음

## Slide 50: 수송 부문 : 기술 DB 구성방안 - 승용부문
제조사별 차종 구분을 고려하는 방안
    승용부문의 경우 차량등록대수는 국내생산은 2013년 기준 1위 소나타(1,643,109대), 45위는 한국지엠 라보(46,109대)이고
    수입차의 경우 BMW 5시리스(79,960대)이고, 30,000대 이상은 5개 차종이 있음
제조사별 차종 구분(50+264)
  승용부문 기술 DB의 구성
    기존기술은 약 50개의 차종을 고려 : 2015년까지 생산
    기존기술 효율개선은 유종(3), 차급(6), 연도별(2015, 2020, 2030, 2040) : 364=72개 차종
    hybrid, plug-in은 유종(3), 차급(6), 연도별(2015, 2020, 2030, 2040) : 2 364=144개 차종
    electric, fuel-cell은 차급(6), 연도별(2015, 2020, 2030, 2040) : (264=48개 차종)
  장점
    기존기술에 대한 세밀한 정보 활용가능
    BAU 산정 및 에너지전망에 대한 정합성 확보 가능
    2010년부터 2014년까지는 기존등록차량을 가지고 모형의 정합성확인(learning)
    2015년부터는 기존기술효율개선, 그린카 도입되고, 기존기술은 2015년까지 생산되므로 운행은 2024년에 모두 종료됨
  의사결정변수의 수
    기존 180  50  2
    변경 314  40  2
    (실제 기술기술은 2015년까지 생산이므로, 변수의 수가 많이 줄어듬)

## Slide 51: 수송 부문 : 기술 DB 구성방안 승용부문의 approximation
연도별 효율개선을 (type-1 technology)로 구성하는 경우
    연도별(2015, 2020, 2030, 2040) 로 나누어져 있던, 차량 기술을 한 개로 취급
    (type-1 technology)로 구성하여 연비효율개선 반영
    최적해로부터 정확한 에너지 사용량 재계산
제조사별 차종 구분을 하지 않는 경우(66종)
  승용부문 기술 DB의 구성
    기존기술은 효율개선(type-1)을 포함하면서 유종(3), 차급(6) : 36=18개 차종
    그린카 중 hybrid, plug-in은 유종(3), 차급(6) : 236=36개 차종
    그린카 중 electric, fuel-cell은 차급(6) : (26=12개 차종)
  장점
    기술 DB 자체가 매우 간단해짐
  단점
    최적해로부터 에너지사용량 재계산 필요
    제조사별 제약식 구현 못함
  의사결정변수의 수
    기존 180  50  2
    변경 66  40  2
제조사별 차종 구분을 하는 경우(50+66종)

## Slide 52: 수송 부문 : 기술 DB 구성방안 - 화물, 대중교통 등
연도별 연비향상을 고려하는 방안(EPA 2006방식)
  HDV(화물) : existing, 10%, 20%, 40% efficiency improvement로 나누어서 15개로 구성
  Bus : existing, 10%, 20% efficiency improvement로 나누어서 10개로 구성
기존
  화물 및 택시의 경우 승용과 유사한 접근
  버스는 EPA 방식고려
  기타대중교통은 KEITI(철도연구원 수행)의 연구결과 활용
중분류 | 소분류
택시 | LPG
자가 버스 | (휘발유)
 | (경유)
 | (LPG)
 | 기타
영업용 버스 근거리 | 버스
 | CNG
영업용 버스 장거리 | 버스
중분류 | 소분류
자가용화물 | 자가용화물(휘발유)
 | 자가용화물(경유)
 | 자가용화물(LPG)
 | 자가용화물(기타경유)
영업용화물 | 영업용화물(휘발유)
 | 영업용화물(경유)
 | 영업용화물(LPG)
 | 영업용화물(기타)
특수차 | 자가용화물 특수차
 | 자가용버스 특수차
 | 영업용화물 특수차
중분류 | 소분류
철도 | 철도(여객)경유
 | 철도(여객)전력
지하철 | 지하철
KTX | KTX
해운여객 | 해운여객
항공(여객) | 항공(여객)
O 대중교통
O 화물, 특수
O 기타대중교통

## Slide 53: 수송 부문 : 평균 온실가스연비 제도 - 개요
차기(2016년～2020년) 자동차 평균 온실가스연비 기준(안)
  현행(2012년～2015년) 기준은 온실가스 140g/km, 연비 17km/ℓ
  2020년까지 자동차 온실가스 기준을 97g/km, 연비 기준을 24.3km/ℓ로 강화
    2013년 판매량 기준 4,500대 이하인 제작사에 대하여 8% 완화된 기준을 적용할 계획
    온실가스 배출량 50g/km 이하 차량은 1.5대, 무배출 차량(ZEV : Zero Emission Vehicle)은 2대의 판매량을 인정
      미국 : 무배출차량 1.5대, 플러그인하이브리드/천연가스차 1.3대 인정
      유럽 : 50g/km 미만 차량 2020년 2대, 21년 1.67대, 2022년 이후 1.33대 인정
    수동변속기 차량 1대 판매시 1.3대, 경차는 1.2대의 판매량을 인정
  15인승 이하의 승합차와 3.5톤 미만 화물차도 온실가스․연비 관리 대상에 추가
    현재 온실가스 배출량 191g/km, 연비 14.1km/ℓ 수준의 15인승 이하 승합차와 화물차 기준을 온실가스 166g/km, 연비 15.6km/ℓ로 각각 설정하여 관리
온실가스 감축 효과는 2020년 온실가스배출전망치(BAU) 대비 1,640만 톤으로 자동차 분야의 온실가스 감축목표 1,780만 톤의 92%를 차지

## Slide 54: 수송 부문 : 평균 온실가스연비 제도 - 모델링
연비 계산식 : 가중조화평균
    , 연간주행거리 15,000km에 대한 근거 제시(자가용승용차실태조사)
    2013 자동차 에너지소비효율 분석집, 에너지관리공단
검증
    LP에서 최적해()와 ‘간주행거리=실제 판매대수’에 대한 검증이 필요함
    (2011~2014 기간을 중심으로)
    에너지사용량(x) = 운행대수(y)* (연간주행거리(d)/연비(e))
    x, y, e가 주어졌을 때, d에 대한 검증 등 다양한 변수에 대한 검증 필요
제조사별 연비 계산 방안
  차량별 가중치 반영(경차의 경우 로 교체하면 됨)
  기술 DB에서 기존차를 제조사별로 나누는 경우 가능함
국가 전체 연비 제약식의 구성
  전체 차량을 대상으로 제약식 구성

## Slide 55: 수송 부문 : 에너지 비용의 처리
국가모형 구축시에 세금부분의 처리
    국가모형은 최종소비자가(공급가+각종세금)이 아닌 공급가를 가지고 하게 됨
    그러나 LP에서 demand technology의 선택은 최종소비자가격에 의해 결정되어야 함
    수송부문이 separable closed problem임에도 불구하고, 수송부문 최적해와 국가모형이 다른 해가 나오게 됨
15km
1 liter
middle car
3
dummy
tax
2
oil carrier
1
var. cost=900/liter
(휘발유 현물가격)
var. cost=960/liter
(tax/liter)
15km
1 liter
middle car
3
oil carrier
1
var. cost=900/liter
(휘발유 현물가격)
1 liter
1 liter
1 liter
1 liter
var. cost  var.cost +960/liter
(기존 변동비+tax/liter)
(대안 1)
(대안 2)

## Slide 56: 수송 부문 : 모형화 - 효율개선기술(1)
MESSAGE의 입력
  technology는 실제로는 두 가지로 분리할 수 있음
    공장, 공정, 발전소처럼 자체 효율(생산능력)을 매년 향상시킬 수 있는 기술(type 1 tech.)
    차량, 에어컨, 난방기 등과 같이 생산되고 나면 자체 효율 향상이 안되는 기술(type 2 tech.)
  그러나 technology의 activity에 대한 입력 interface는 (type 1 tech.)만 존재함
cfoMn........011: 15 foMn.........011 - yfoMn........011 <= 0
cfoMn........012: 16 foMn.........012 - yfoMn........011 - yfoMn........012 <= 0
cfoMn........013: 17 foMn.........013 - yfoMn........011 - yfoMn........012 - yfoMn........013 <= 0
fn...........011: 15 foMn.........011 >= 2000
fn...........012: 16 foMn.........012 >= 2000
fn...........013: 17 foMn.........013 >= 2000
MESSAGE generated LP constraints

## Slide 57: 수송 부문 : 모형화 - 효율개선기술(2)
(type 2 technology)의 경우
      차량, 에어컨, 난방기 등과 같이 생산되고 나면 자체 효율 향상이 안되는 기술(type 2 technology)
생산년도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2011 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 
2012 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 
2013 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 
(예제) 다음과 같이 수명이 10년이고, 생산년도에 따라 연비가 향상되는 경우
 | 실제 에너지 사용량(type 2) |  |  | MESSAGE 에너지 사용량(type 1) |  | 
생산년도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013
2011(100생산) | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/16 | 100/17
2012(100생산) |  | 100/16 | 100/16 |  | 100/16 | 100/17
2013(100생산) |  |  | 100/17 |  |  | 100/17
(예제) 생산량이 매년 100대-km인 경우의 에너지 사용량(
Property 1. If (실제에너지사용량)>(MESSAGE 에너지사용량).

## Slide 58: 수송 부문 : 모형화 - 효율개선기술(3)
Worst case analysis : 차량 수명이 10년이고, 매년 생산량이 D/10로 동일한 경우
방지하려면 연도별로 모든 기술들을 정의하여야 함
  ICT를 ICT2011, ICT2012, ... ,ICT2050로 연도별로 나누어야 함
  EPA 2006 MARKAL Database에서는 대부분의 냉난방 및 차량기술들을 나누고 있음
  (기술 type 2)의 경우 변수의 수가 가 아니고, 이 됨
  분석 년도가 2011년부터 2050년까지 40년이고, 차량기술의 수가 50개가 고려 된다면
  변수의 수는 4050이 아니고, 405050 이 되게 됨
Approximation : LP 최적해로 부터, 에너지 사용량을 재계산함
왜 MESSAGE, MARKAL/TIMES, AIM, OSeMOSYS는 이렇게 formulation되어 있는가?
  에너지 모델링에서 출발하였기 때문을 보임
생산년도(s) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 합계
연비 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 
TLFCONV

## Slide 59: 수송 부문 : 모형화 - 효율개선기술(4)
(type 2 tech.)를 고려한 formulation의 개선
(주안점 1) flow conservation constraint (2-2)는 유지하여함
(2-2)
(1-1)
(2-1)
(1-2)
(주안점 2) 최소한의 변수 및 제약식 추가
 | 운영년도 |  |  | 
생산년도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
2002 |  |  |  | 
2009 |  |  |  | 
2010 |  |  |  | 
2011 |  |  |  | 
2012 |  |  |  | 
2013 |  |  |  | 
 | 운영년도 |  |  | 
생산년도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
  : 기존 기술의 historic capacity로 변수가 아닌 상수 ()
  : s년도에 생산된 차량의 t년도의 연료사용량
(수명이 10년인 경우의 예 )

## Slide 60: 수송 부문 : Exact LP
An Exact LP formulation for (type 2 technology)
  로 정의하자.
  기존기술의 경우에 historic capacity를 라 하자.
  : s년도에 생산된 차량의 t년도의 연료사용량
  : (type-2 technology) set
(1-1) energy consumption
(1-2) new capacity installation (historic capacity가 없으면 만 존재)
(Exact LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | (1-1) (1-2) (2-1) (2-2)
 |  | , | 
(Exact LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | (1-1) (1-2) (2-1) (2-2)

## Slide 61: 가정,상업 부문 : 배출원, 산정항목, 감축기술
A. 난방
B. 냉방
C. 취사
B. 조명
D. 전기기타
가구형태별 면적
냉방기 대수
가구수
조명기기개수
국가고유
배출계수
산정항목
활동량
주요감축기술/정책
배출계수
신축건물에너지 효율향상
기존건물에너지 효율향상
고효율 냉방기기 보급확산
고효율 가전기기 보급확산
고효율 보일러 확산
조명기기 LED 교체강화
가전기기대수
태양열 온수난방
그린홈
A. 난방
B. 냉방
C. 취사
B. 조명
D. 동력
건물면적
국가고유
배출계수
신축건물에너지 효율향상
기존건물에너지 효율향상
고효율 조명기기 보급확산
고효율 사무기기 보급확산
고효율 냉난방기 보급확산
전동기 효율개선
신재생 에너지 보급
가정
상업

## Slide 62: 가정상업 부문 : 연구내용 요약
건물(단열)기술 모형화 고려요소
  단열수명 : 설치된 주택과 동일
  냉난방 에너지 사용 : 절감
  냉난방 투자비 : 감소/변동없음
  냉난방 운용비 : 감소/변동없음
  4 가지 방법 분류, 비교 및 제안
신규용량에 대한 제약식
  Flow vs. Stock
  신축건물 효율강화 시나리오 : Flow 기반 제약식이 가능해야 함
  기존 일부 모형 : stock 기반 제약식만 가능
시장 침투 제약식의 확장
  특정 기술의 너무 빠른 시장확대나 소멸 방지
  기존 모형 : 단일 기술에 대해서만 적용가능
  제안 : 복수 기술에 대해서도 적용 확대
분석범위 : RES, 기술DB, 시나리오
분석대상 : Korea MESSAGE, UK MARKAL, US MARKAL, Belgium MARKAL, WEU MARKAL
세부부문
  가정: 난방, 냉방, 취사, 조명, 전기기타
  상업: 난방, 냉방, 취사, 조명, 동력
공정의 개념 없음 : end user tech -> 수요
냉난방의 에너지 소비량이 높음
건축년도 및 가구형태에 따른 에너지효율 차이 반영
  건축년도 : 신축, 기존 (가정/상업)
  가구형태 : 아파트, 다세대, 단독 (가정)
건물(단열)기술 고려
  건축이후 단열시공 : 냉/난방 에너지 절감
  건축년도/가구형태에 따라 가격 및 절감율 차이
부문특성
국내외 모형화 사례연구
모형화/시스템 특성

## Slide 63: 가정상업 부문 : 가정부문 국내외 상향식 모형 비교
 |  | US MARKAL (EPA 2006/ EPA2013) | WEU MARKAL | Belgium MARKAL | UK MARKAL | Korea MARKAL | Korea MESSAGE
가정 단열 효과 | 난방 | X | O | O | O | O | O
 | 냉방 | X | X | X | X | X | X
상업 단열 효과 | 난방 | X | X | O | O | O | O
 | 냉방 | X | X | X | X | O(추정) | O
건물기술 모형화 방법 |  | 반영안함 | 방법 3 | 방법 2 | 방법 3 | 방법 3 | 방법 1
기술 DB |  | 난방 : 63개 온수 : 35개 냉방 : 53개 냉동/냉장 : 17개 조명 : 3개 기타 : 2개 | NA | 난방 : 13개 온수 : 6개 단열 : 6개 | 난방/온수:18개 냉방 :1개 가전기기(취사포함) : 36개 조명 : 4개 단열 : 17개 | 난방 : 6개 냉방 : 13개 전기기타:18개 조명 : 9개 취사 : 4개 단열 : 3개 | 난방 : 6개 냉방 : 13개 전기기타:18개 조명 : 9개 취사 : 4개 단열): 3개
감축수단 |  | NA | NA | NA | NA | 9개 | 9개

## Slide 64: 가정상업 부문 : 건물기술 모형화 방법
건물기술을 별도의 공정으로 분리
건물기술에 따라 에너지 사용은 절감되지만 다른 비용(난방 투자 및 운용비)도 같이 줄어드는 효과
비교적 단순한 구조
Korea MESSAGE
방법 1
가스보일러
10
LNG
1
진공단열패널
0.7
1
Dummy 아파트
아파트
가스보일러(에너지)
10
LNG
1
진공단열패널(Nanogel)
0.7
1
Dummy 아파트
아파트
가스보일러(비용)
1
아파트
Dummy 에너지
1
연도별 demand를 동일하게
난방과 건물을 쌍으로 묶어 하나의 기술로 표기
에너지 소비량은 절감, 다른 비용은 조절 가능
Technology의 수가 많아져 복잡한 구조
WEU MARKAL/Belgium MARKAL
방법 2
건물기술에 따라 최종수요가 줄어들 게 됨
건물기술에 따라 에너지 사용은 절감되지만 다른 비용(난방 투자 및 운용비)도 같이 줄어드는 효과
비교적 단순한 구조
UK MARKAL
방법 3
에너지용 공정과 비용공정을 분리, 제약조건 추가
에너지 소비량은 절감, 다른 비용은 조절 가능
기술과 제약식이 많아져 복잡한 구조
검증 필요
방법 4

## Slide 65: 가정상업 부문 : Post-2020 및 통합시스템개발을 위한 제언-1
단열효과의 구분에 따른 모형화 방법
  단열 시공에 따라 보일러 투자비 및 운용비가 감소하는 경우(가정 소형 보일러) : 방법 1, 방법 3
  단열 시공에 따라 보일러 투자비 및 운용비가 감소하지 않는 경우 (집단난방, 대형보일러): 방법 2, 방법 4
단열효과의 모형화를 위한 통합시스템 기능 제안 (방법 2 사용시)
  방법2를 사용하면 정확한 모델링을 할 수 있지만 난방기술과 단열기술을 쌍으로 묶어서 새로운 기술을 정의해야 하는 번거로움이 발생
  통합시스템에서는 이를 쉽게 구현할 수 있는 기능을 지원해야 함
  Umbrella 기술

## Slide 66: 가정상업 부문 : Post-2020 및 통합시스템개발을 위한 제언-2
기술 DB
  US MARKAL의 기술 DB : 매우 상세
  특히, 난방, 온수 및 냉방과 관련된 기술로 가정부문에서 151개, 상업부문에서 152개의 수요 기술을 포함
  연료별 대표 기술 및 기술개발에 따른 5년 간격의 신기술을 정의
  (예 : LPG 난방기로 1995년/2005년/2010년/2020년에 도입되는 4개의 기술을 포함)
  국내 기술 DB의 경우 상업부문의 냉방기를 제외하고는 연도별로 정의되는 신기술이 없음
  기술발전에 따른 신기술 정의 필요
  Dominating 기술 존재
  (예 : 가정 부문 신기술 냉방 기술로 10개가 정의되어 있지만 비용이 저렴하고 효율이 높은 기술이 존재)
감축시나리오
  국외 사례에서 감축시나리오 언급 없음
  실현 가능성 검토 필요
  최근 정책이나 기술개발 동향 반영 (예: 정부의 건물에너지 로드맵)

## Slide 67: 가정상업 부문 : Post-2020 및 통합시스템개발을 위한 제언-3
가정, 상업부문 특성을 고려하기 위한 추가 제약식
  신규용량에 대한 제약식 (flow 기반 제약식)
    신축건물 효율향상 시나리오는 당해 년도에 신축되는 건물에 단열이 설치되는 비율
    다른 제약식은 Stock 기반의 제약인데 반하여 신축건물 효율향상 시나리오는 Flow 기반 시나리오
    일부 모형에서는 stock 기반 제약식만 제공
  시장침투 제약식의 확장 필요
    특정 기술의 너무 빠른 시장침투나 소멸을 방지
    특정 년도의 용량(또는 활동량)의 그 전년도 용량(또는 활동량)대한 선형 관계식으로 표현
    여러 개의 기술에 대하여 시장침투 제약식을 설정할 수 있는 기능 지원 필요
    (예 : 가스보일러 및 콘덴싱 보일러의 시장확대율이 120%를 넘지 못한다)

## Slide 68: 농축산 부문 : 배출원, 산정방법, 감축기술

## Slide 69: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-비에너지
비에너지 부분의 특성
  국내외에서 제공되는 감축수단이 모형에서 기술로 정의되기 보다는 활동량과 배출계수에 영향
  감축수단이 비용 보다는 정책적 요소에 의해 결정
  하위부분의 활동량 및 배출계수에 영향을 미치는 모수 간에 상호 관련 및 영향
  상향식모형화  비용 최적화 보다는 BAU 및 비용 Accounting 중점
  벼재배 부분(4C)
상시담수 & 유기물시용
상시담수 & 유기물무시용
간단관개 & 유기물시용
간단관개 & 유기물무시용
Market share
벼재배면적
메탄
간단관개 면적: RES에 기술 반영 가능
화학비료 사용 절감: 모수 또는 활동량에 반영

## Slide 70: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-비에너지
장내발효(4A)
  주요 감축수단: 양질조사료 공급
  가축 별 일반 및 조사료 공급량 자료 없음  전체 양질 조사료 공급량 자료만 이용가능
가축 Dummy Tech.
메탄
사육두수
가축 Dummy Tech.
사료 섭취 요구량
일반사료 Tech
고급사료 Tech
메탄
사육두수
감축수단이 고려되지 않는 경우
감축수단이 고려되는 경우

## Slide 71: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-비에너지
분뇨처리(4B)
  주요 감축수단: 가축분뇨 자원화 및 에너지화  에너지 부분과 연계
  현 감축수단(기술)의 설비 단위 및 효과 단위: 설비 대수, CO2e/대
  개선: 가축 별 발생 분뇨를 자원화, 에너지화, 처리 등으로 구분
현 감축수단 반영
개선 대안

## Slide 72: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-비에너지
농경지토양(4D)
  주요 감축수단: 화학비료 절감, 가축분뇨 에너지화 , 작물잔사 바이오매스 이용
  화학비료 절감  활동량에 반영, 가축분뇨에너지화  분뇨처리(4B) 중 하나에 반영, 작물잔사 바이오매스  (현) 미 반영, 추후 반영 검토
현 상황
개선 대안

## Slide 73: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-에너지
에너지 부분
  에너지원 별 사용량 자료만 이용 가능  사용용도별 구분되지 않음
  주요 사용용도: 농업기계, 시설재배 난방용, 축사관리 등
  주요 감축수단: 보온력 향상, 에너지효율 향상, 신재생에너지  시설재배와 연관
현 상황
개선대안: 신재생 에너지 반영되지 않는 경우
개선대안: 신재생 에너지 반영

## Slide 74: 농축산 부문 : 상향식 모형화 방안-통합 RES
현 상황
개선 대안

## Slide 75: 농축산 부문 : 국외 동향
국외 동향
  EPA MARKAL(2006EPA, EPAUS9R), UK MARKAL  에너지 부분만 포함
  EPA MARKAL: 농업부분을 하나의 demand sector로 구분하지 않고 수송 또는 산업의 하위 부분에서 다룸
  UK MARKAL: 농업을 독립적인 수요부문으로 취급
  EPA 또는 UK MARAKL에서 농업은 수요부문으로는 축약된 형태로 모형화
  하지만, 바이오매스 공급부문(바이오매스 체인)으로서 구체적인 형태의 모형화 구조
구 분 |  | sector/sub-sector | end-use tech. | 비고
EPA MARKAL | 2006EPA | 수송/off-highway | diesel, gasoline | 에너지 부분만 모형에 포함
 | EPAUS9R | 수송/off-highway | diesel, gasoline | 
 |  | 산업/비제조서비스 | - | 
UK MARKAL |  | 농업 | 바이오폐기물, 디젤, 전력, 석탄, 천연가스 | 

## Slide 76: 농축산 부문 : 국외 동향
국외 동향: 바이오매스 체인

## Slide 77: 농축산 부문 : 모형화 및 시스템화 방안
농업의 에너지부분을 국내 바이오 매스체인의 하부 구조로 모형화

## Slide 78: 농축산 부문 : 모형화 및 시스템화 방안
농업 비에너지 부문의 상향식 모형화 방안
  방안 1: 독립적인 Accounting 모듈로 구축, 활동량 DB는 바이오매스 활동량과 연계
  방안 2: 상향식모형에 통합  활동량과 모수의 전환(또는 calibration)모듈 필요

## Slide 79: 폐기물 부문 : 발생원, 배출원, 활동량
생활폐기물
사업장폐기물
건설폐기물
지정폐기물
의료폐기물
A. 매립
B. 소각
C. 생물학적 처리
D. 하폐수 처리
IPCC
배출계수
폐기물 발생원
처리(배출원)
활동량
배출계수
성상별 매립량
성상별 소각량
인구
산업폐수발생량
생물학적 처리량
하폐수
하수관련 활동량
국가고유
배출계수
국가고유
배출계수
에너지발생원
A. 매립가스 에너지화
B. 소각여열회수
C. RDF 생산
매립가스회수량
IPCC GL
성상별에너지함유량
여열회수 비율
RDF 생산량
국가고유
폐기물: 비에너지
에너지

## Slide 80: 폐기물 부문 : 요약
  독립된 모형/모듈로 구성을 검토
  비에너지 배출이 대부분을 차지하여 다른 부문과는 완전히 성격이 다름
  수요 종류 과다
  FOD를 MESSAGE로 모형화하기에는 너무 복잡
  FOD를 구현하기 위해서는 output delay 기능 필요
  MESSAGE에서는 alags 명령
  감축 수단의 모형화 방안 제시
  폐기물 부문과 에너지 부문의 영역 구분 방법 제시
  폐기물의 에너지화
통계자료 : 생활(1986년이후), 사업장(1979년이후), 건설(1996년이후), 지정(1995년이후), 의료(2000년이후)
성상구분이 IPCC와는 다름
국가보고서 : 매립/소각에 대표 배출계수 사용(성상구분 없음)
  분해가능유기탄소비율(DOC), 반응상수(k), 화석탄소함량 (FCF) 등
  배출량 산정 오류, 감축정책의 효과 왜곡
국가보고서 : 소각에 의한 여열 회수를 폐기물 부문에 포함
비에너지 배출
폐기물원 : 생활폐기물, 사업장폐기물, 지정폐기물, 의료폐기물
폐기물 처리 : 매립, 소각, 생물학적 처리, 하폐수
매립에 따른 배출량 산정 : FOD가 기본
매립/소각 : 성상별 배출계수
폐기물 처리에 따른 에너지 발생 : 에너지 부문에 포함 (IPCC GL)
부문특성
국내특성
모형화/시스템 특성

## Slide 81: 폐기물 부문 : 상향식 모형화 방안-1
소각
소각 RES : 감축수단이 반영되지 않은 경우
소각 RES : 감축수단이 반영되지 않은 경우(제안)

## Slide 82: 폐기물 부문 : 상향식 모형화 방안-2
매립
매립 RES : 감축수단이 반영되지 않은 경우
매립 RES : 감축수단이 반영된 경우(제안)

## Slide 83: 폐기물 부문 : 상향식 모형화 방안-3
생물학적 처리 / 하폐수 처리
생물학적 처리 RES
하폐수 처리 RES

## Slide 84: 폐기물 부문 : 국내 특성과 시스템화 방안-1
국가 온실가스 인벤토리 산정의 특성
  소각 및 매립에 의한 온실가스 배출량 산정시 성상을 구별하지 않음
  온실가스 배출량 산정에 오류가 발생할 가능성
  생활폐기물 DOC 비교
  소각에 따른 온실가스 배출량 산정시 여열회수 시설이 있는 소각시설에서 발생한 온실가스는 제외
    배출되는 온실가스 량과 소각여열 회수에 의한 온실가스 감축량이 같다는 것을 전제
     실제로 소각여열회수에 의한 감축량이 훨씬 적음
    폐기물 부문에서 생산되는 에너지를 폐기물 부문에 포함시킨다는 것을 의미
    IPCC GL에서 폐기물 부문에서 생산되는 에너지는 에너지 부문에서 포함시킬 것을 권고
년도 | DOC 가중평균 | 국가온실가스 인벤토리 DOC
2010년 | 0.057 | 0.09
2009년 | 0.059 | 
2008년 | 0.069 | 
2007년 | 0.083 | 
2006년 | 0.116 | 
2005년 | 0.094 | 
2004년 | 0.099 | 

## Slide 85: 폐기물 부문 : 국내 특성과 시스템화 방안-2
폐기물 부문의 주요 감축수단
  감축수단 분류: 폐기물 발생량 축소, 폐기물 처리량 축소, 부산물 에너지화
구분 |  | 감축수단 | 출처
폐기물 | 소각 | 생활폐기물 억제 | 국가온실가스 감축을 위한 로드맵(2014)
 |  | 폐목재 재활용 활성화 | 
 |  | 소각여열 회수 | 
 | 매립 | 생활폐기물 억제 | 
 |  | 매립가스 회수 및 발전 | 
 |  | 가연성 폐기물의 에너지화 | 
 |  | 폐목재 재활용 활성화 | 
 | 생물학적 처리 |  | 
 | 하폐수 |  | 
폐기물 외 |  | 유기성 폐기물의 에너지화 | 

## Slide 86: 폐기물 부문 : 국내 특성과 시스템화 방안-3
폐기물 부문의 감축수단 (부산물 에너지화 )모형화 방안
  부산물 에너지화 : 여열회수, RDF 생산, 유기성 폐기물의 에너지화
  폐기물 부문와 에너지 부문의 영역 구분
    예: RDF(가연성 폐기물 고형연료) 생산
    폐기물 부문 : RDF 생산비용, RDF 판매수익
    에너지 부문 : RDF구매비용, RDF 발전 에너지량

## Slide 87
4. 2차년도 연구 내용 및 목표

## Slide 88: 연구목표 및 내용 : 1단계
국내외 현황분석
시스템 요구 사항
수리 기반 및 이론분석
MESSAGE 시스템 분석
한국형 상향식 S/W 시스템 개발을 위한
MESSAGE 모형 고도화
수리적 기반 구축
부문별 특성 조사 및 분석
가정/상업/수송/농축산/폐기물
전환부문
전력
정유
상향식
모형구축
국내 부문별 특성 분석 부문별 고도화
(한국형) 부문별 특성 추출
업그레이드된 시스템 요구사항
최신 수리적 기법 반영
1단계

## Slide 89: 2차년도 연구개발의 목표 및 내용
연구개발의 목표 | 연구개발의 내용
한국형 상향식 S/W 시스템 개발을 위한 수리적 기반 | - 전력부문 load region에 대한 수리적 특성 분석 - load region을 포함하는 수리적 모형화 - ReEDS의 수리적 특성 분석 - 최적해 및 제약식의 특성 분석
부문별 특성 조사 및 분석 (전환부문(전력) 분석) | - 국내외 전력부문 기존 상향식 연구 분석(Korea MESSAGE, TIMES, EPA MARKAL, UK MARKAL) - 국내 전력부문 수요 및 공급기술 환경 분석 - 전력부문 고유 특성 분석 - 전력부문 상향식 모형을 위한 상향식 시스템 요구 기능 도출
시스템개발 및 차년도 계획 | - 상향식 시스템 설계 및 분석을 위한 기본 연구진행 - XML/JSON/CSV 등의 파일구조에 대한 연구 - RES를 위한 DOM에 대한 연구 - RES Viewer 구현 - LP Viewer 구현 - Output Viewer 구현 - 프로토타입 방법론 개발 및 기능 테스트

## Slide 90: 수리적 기반 : Load region in MESSAGE
Load region
  The MESSAGE calculates the load curves from the definition of these load regions and distribution of the annual demand in these regions. Inclusion of load curves improves the representation of power requirements and the utilization/building of different types of power plants.
  The distribution could be by seasons and within seasons by types of days and within a type of day by hours. This distribution is referred to as load regions while energy demand fluctuation over the load regions, is termed as load curve.

## Slide 91: 수리적 기반 : EIA monthly capacity factor
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14611
Capacity factor is the ratio of a fleet's actual generation to its maximum potential generation.
(The ratio of a unit’s actual output to its maximum possible output at its rated capacity is called capacity factor.)
blog.enerdynamics.com
Coal/62% Petroleum/7% Natural Gas/24% Nuclear/86% Hydro/38% Wind/27% Solar/15% Geothermal/58%

## Slide 92: 수리적 기반 : MESSAGE example - 2 Load Regions
loadcurve의 의미
season1(연중 0.5808기간) : 발전용량의 70%가동이 필요
실제는 연간연료의 70% 사용
season2(연중 0.4191기간) : 발전용량의 30%가동이 필요
실제는 연간연료의 30% 사용
capacity factor = length/loadcurve
capacity factor = 0.82974
=min{0.58/0.7,0.419/0.3}
Capacity Factor Assumption : Capacity factor는 Load Region 및 Region별 Load에 의해서 결정됨.
즉 실제적인 발전소의 통상적인 capacity factor와는 무관함.
(발전설비의 실제 운용과는 independent 함)
overload
1
0.580822
0.7
0.419178
(2012.8.1~12.31)
0.3
0.580822
(2012.1.1~7.31)
Length(region)
Load
Loadcurve
underload
0.419178

## Slide 93: 수리적 기반 : MESSAGE example - 2 Load Regions
Coal_Imp(a)
Primary(p)
oil(o)
Coal_PP
(a)
Secondary(s)
Electricity(e,l)
Elec_TD
(a)
Final(f)
Electricity(e,l)
hasldr
1
1
10000
hasldr
vom ts 110 248
1
1
1
capacity factor = 0.82974
= min{0.58/0.7,0.419/0.3}
overload
0.580822
0.7
0.419178
(2012.8.1~12.31)
0.3
0.580822
(2012.1.1~7.31)
Length(region)
Load
Loadcurve
underload
0.419178
inv c 1000
fom c 10
hc 1995 600
inv c 1000
fom c 10
hc 1995 600
(b2-1) soae_aaa002 0.7 feae_002
(b2-2) soae_eaa002 0.3 feae_002
(c1-1) soae_aaa002 0.5808 ysoae_002 : Coal_PP season1 기간의 capacity constraint
1.7217 soae_aaa002 ysoae_002
(c1-2) soae_eaa002 0.4191 ysoae_002 : Coal_PP season2 기간의 capacity constraint
2.38562 soae_eaa002 ysoae_002
(c2) 0.8 feae_002 - 0.829746 yfeae_002 497.847 (600* 0.829746) : Elec_TD capacity constraint
(b3) 0.8 feae_002 1000
(b1) p.ao_002 soae_aaa002 + soae_eaa002
feae_002 1250
p.ao_002 1250
soae_aaa002 875
soae_eaa002 375
yfeae_002 605.188817
ysoae_002 1506.487500
2season_1tech완성
- khg_elec - 2season_1tech완성.adb
- b2_2season_1tech완성.lp

## Slide 94: 수리적기반 : Basic LP + Load Region
(Basic LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | 
(Basic LP) | Minimize |  | 
 | Subjec to |  | 
Each technology has only one activity.
No load region/load curve
a very simple and minimal formulation with and
기존 formulation은 매우 복잡하며, 모든 경우를 다 포함한 것에서 출발함 (Basic LP)에서 출발하여, 복잡한 경우를 수용할 계획임
: is a load region(timeslice) set
: load length (load) for load region
Note that
if there are some different load region set for we redefine ,

## Slide 95: 수리적기반 : ReEDS
수요
• 2006~2050 : 23 two-year time period
• 17 annual time-slices
• 134 BAs(Balancing Areas)
Generating technology
• Capital cost ($/MW)
• Fixed and variable operating costs ($/MWh)
• Fuel costs ($/MMBtu)
• Heat rate (MMBtu/MWh)
• Construction period (years)
• Equipment lifetime (years)
• Financing costs
• Tax credits (investment or production)
• Minimum turndown ratio (%)
• Quick-start capability and cost (%, $/MW)
• Spinning reserve capability
• Planned and unplanned outage rates (%).
Regions
• 356 wind/CSP resource regions(풍력/태양광 후보지)
• 134 BAs(BA는 수요 point) : BA간 연결은 transmission grid
• 21 reserve-sharing groups(RTO) : operating reserve req. 만족
• 13 NERC Regions : fuel price 및 수요 프로파일 제공
• 3 interconnect : asynchronous interconnect, AC-DC-AC 필요
134개
3개
21개
356개
(=BA)
Transmission
• 134 nodes(BAs)
• 300 aggregate lines between nodes(Fig. 15, p29)
• determine what power plants operate at what times
• 2020년까지는 already planned, 그 이후는 제약없음
• transmission flow limits
- dispatching generation in each of the 17 time-slices
- in planning firm transmission capacity contracts between
reserve-sharing groups
NREL Regional Energy Deployment System (ReEDS), Dec., 2011

## Slide 96: 수리적기반 : ReEDS
Subscripts(Sets)
• i, j : 358 wind/CSP resource regions track
(i source region, j destination region)
• n, p : 136 BAs track(n source, p destination)
• states : 48 states
• reg : 32 reserve-sharing groups(operating reserve requirement)
• r : 13 NERC
• in : 3 interconnect
• year : 2006~2050
• s : 4 annual seasons
• m : 17 time-slices, : the length of each time-slice
• c : 5 wind classes
• cCSP : 5 CSP classes
• wscp, cspscp, escp : Supply curve points for wind, CSP, and inregion
• bioclass : level of biomass supply curve
• geoclass : level of geothermal resource supply curve
• fuelbin : level of fuel(coal or natural gas) in national fuel supply curve
• pol : the four pollutants(SO2, NOx, Hg, CO2)
• q : generating technologies
- hydro, gas-ct (gas-cc, gas-cc-ccs),
coalolduns
(coaloldscr, cofireold, coal-new, cofirenew, coal-IGCC, coal-ccs),
o-g-s, nuclear, biomass, geothermal, lfill-gas, other
• st : 4 storage technologies
- pumped-hydro, battery, caes, ice strorage
134개
3개
21개
356개
(=BA)
Decision Variables
• : New class c wind turbines in region i from the wscp step on
the accessibility supply curve (MW)
• c : 5 wind classes
• cCSP : 5 CSP classes
• wscp, cspscp, escp : Supply cure points for wind, CSP, and inregion
• bioclass : level of biomass supply curve
• geoclass : level of geothermal resource supply curve
• fuelbin : level of fuel(coal or natural gas) in national fuel supply curve
• pol : the four pollutants(SO2, NOx, Hg, CO2)
• q : generating technologies
- hydro, gas-ct (gas-cc, gas-cc-ccs),
coalolduns
(coaloldscr, cofireold, coal-new, cofirenew, coal-IGCC, coal-ccs),
o-g-s, nuclear, biomass, geothermal, lfill-gas, other
• st : 4 storage technologies
- pumped-hydro, battery, caes, ice strorage

## Slide 97: 수리적기반 : ReEDS
: Load in BA and time-slice
: Peak
Conventional generating technology()
: New capacity
: Upgrade to
: Average cap in time-slice
: Average old plant cap
BA()
All Capacity and Transmission Unit(MW)
BA()
: Hours in time-slice
0.3MW
1MW
2MW
0.8
문제의 정의
주어진 수요(Load)를 만족시키는
BA들에 발전설비의 증설 및 전송망 구축
Given
수요(, , )
기존 발전/전송 설비
Decision variable
발전설비용량 증설/전송 설비 용량 증설
Objective Function
new generation and transmission capacity
20 years of operating expenses

## Slide 98: 수리적기반 : ReEDS
BA()
BA()
Truck-route Load Constraint( :
BA()
BA()
AC_Line Transmission capacity Constraint( :
++
Two Load and Transmission Representation : Truck-route and Power-flow Representation  only one can be used
- simplified formulation : no RPS, truck-route presentation
Constraints
Reserve Margin Constraint( : exceed peak load plus a reserve margin in each time-slice

## Slide 99: 수리적기반 : 최적해 및 제약식의 특성 분석
어떤 제약식이 현실을 잘 반영하는가?
  Market Share, Efficiency Improvement, Variable Demand, Substitution Demand, Production Smoothing 등을 1차년도에 제안함
  이들 제약식은 현실을 많이 반영한 제약식이라 볼 수 있음
  기존의 연구는 대부분 단순한 상한 및 하한 제약식이 대부분임
Production Smoothing 제약
  생산 및 시장점유율의 비현실적인 상승 및 하락을 막을 수 있음
  생산이 멈추게 되면, 이를 단종된 것으로 처리할 수 있음
수요기술 뿐만 아니라, 에너지원기술이나 전환기술에 위의 제약식들을 적용하는 경우 에너지공급량의 급격한 변동을 막을 수 있음
  에너지를 사용하는 수요기술들에 영향을 미치게 됨
car energy
oil
electricity
car energy
car demand
1,000억 km/year
1
1
15km
12KWh
1 liter
100km
middle car
3
electric car
4
electricity
carrier
2
oil carrier
1
energy tech
demand tech

## Slide 100: 수리적기반 : 최적해 및 제약식의 특성 분석
Polyhedral theory를 이용한 효과적인 제약식의 분류
  dimension(rank)을 이용한 문제 및 제약식의 특성 분석
  : a polyhedron
  is a valid inequality for if for all
  A face of a polyhedron is is some valid inequality of
  : minus the rank of the matrix
  A face of is a facet if
(Basic LP)의 특성분석
  (Basic LP)의 dimension을 구함
  (Basic LP)에 대해 제시된 제약식들의 facet 여부 확인
Algorithmic Approach
  Initializatin :
    i=0, 처음의 LP를 (Basic LP(i))가 주어짐
    수요를 만족시키는 수요기술은 k=1개만 채택됨
  Loop :
    facet을 찾아서 (Basic LP(i))에 추가한 문제를 (Basic LP(i+1))이라 하자.
    수요를 만족시키는 수요기술이 k  k+1개로 증가하면, 이 제약식을 계속 t에 대해 추가함
  Stopping :
    i  i+1 로 갱신하고 이를 k=k*가 될 때까지 반복함

## Slide 101: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
부문 특성 조사 및 분석의 목표

## Slide 102: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
전력 부문 특성 조사 및 분석의 연구 내용
  국내외 전력부문 기존 상향식 연구 분석(Korea MESSAGE, TIMES, EPA MARKAL, UK MARKAL)
  국내 전력부문 수요 및 공급기술 환경 분석
  전력부문 고유 특성 분석
  전력부문 상향식 모형을 위한 상향식 시스템 요구 기능 도출

## Slide 103: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
국내외 전력부문 기존 상향식 연구 분석
  분석 범위 : RES, 기술 DB, 수요 계절성 반영 방법, 수요의 가격 탄력성 반영 방법, 모형에서 사용하는 주요 기능(multi-mode, storage), 송배전망의 고려 방법 등
  분석 대상 : Korea MESSAGE, UK MARKAL, EPA MARKAL 등
  전력부문에 특화된 모형(WASP, ReEDS 등)과의 개념적, 기능적 차이점
Korea MESSAGE의 전력부문 RES
UK MARKAL의 원자력 RES

## Slide 104: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
국내 전력부문 수요 및 공급기술 환경 분석
  전력수급 계획 수립 과정 분석
    전력 수요 특성 분석
    주요 평가 요소 : 공급신뢰도(LOLP), 비용 등
    전력수급 계획에 적용되는 이론적 배경 도출
  공급 기술 환경 분석
    발전설비(화력, 원자력, 수력 등)의 현황 및 국내 특성
    송배전망
    신재생에너지 공급원 특성: 공급곡선, 공급용량 등
    전력공급 관련 정책: RPS(Renewable Portfolio Standard), RECs(Renewable Energy Certificates)

## Slide 105: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
  상향식 모형을 위한 상향식 시스템 요구 기능 도출
  수요 분할의 방법론 개발 : 수요분할에 대한 수리적 분석결과를 바탕으로
  전력부문 특화기능 구현 방법론
    Demand Seasonality
    Multi-mode
    Storage 기능
    송배전망과의 연계 방안 도출
    수요의 가격탄력성
  국내 특성 반영 방법론 도출
    전력수급 계획의 반영 방법
    발전시설 별 특성 모형화 방법

## Slide 106: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
  상향식 모형을 위한 상향식 시스템 요구 기능 도출
Technologies Characteristics Factors
Cost: Capital Cost, Fixed and variable operation cost, Fuel cost
Performance or Efficiency measures
Construction, Operation, Lifetime, Capacity Transfer
Constraints
Load constraints
Planning reserve constraints
Operating reserve constraints
Transmission constraints
Resource constraints
Emission constraints
Renewable portfolio standards(RPSs) Constraints
수요 분할의 방법론 개발
  전력부문 특화기능 구현 방법론
    Demand Seasonality
    Multi-mode
    Storage 기능
    송배전망과의 연계 방안 도출
    수요의 가격탄력성
  국내특성반영 방법론 도출
    전력수급계획 반영방법
    발전시설 별 특성 모형화 방법

## Slide 107: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
전력부문 특화기능
  Load Region for seasonal demand
  Multi-mode for CHP

## Slide 108: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
  Storage for Hydroelectric power and pumped-storage power

## Slide 109: 부문별 특성조사 및 분석 : 전력부문
  상향식모형(TIMES)과 전력 특화모형(ReEDS, WASP) 비교분석
    전력시스템 설계 범위 및 기술표현
    입력 및 출력 자료
    비용항목
    최적 수리모형 구조
상향식 모형
TIMES/MESSAGE
Temporal Resolution
Technology Description
  Conventional Plant Tech.
  Renewable Energy Res. & Tech.
  Storage Tech.
Transmission
Long/Short-term Reserve
Cost
전력특화 모형
ReEDS/WASP
전력부분 한국형 통합모형의
특화기능 도출

## Slide 110: 시스템개발 : 상향식 SW 시스템 개발 방향
Easy
Simple
Simplified Notation
Simplified LP Formulation
Worldwide
Simple, Easy and Worldwide(Open Project)
Easy Understandable
Easy UI
Open Web Site
Freeware

## Slide 111: 시스템개발 : 상향식 SW System 개념도
통합 모형
S/W 시스템
LP generation
Reporting/Result Analysis
GUI(Graphic User Interface)
MML : GAMS, AMPL, MathProg
LP file : MPS, LP
LP solver : glpk, CPLEX, Gurobi, COIN-OR
LP solver API
LP viewer : MML, MathJax, pdf
Plot/Chart : HTML5/CSS3, WPF/XAML, OpenGL
Batch outputs
기술 DB master
XML/file/DB
manager
매개변수, 기술변화/보급/확산, 수요, 가격 등
Language : C++, C#(.net), Visual Basic, Python, Java 등
RES 설계/구축
BAU/시나리오 구축
Variable 추가
Constraint 추가
Web viewer : HTML5/CSS/Javascript

## Slide 112: 시스템개발 : SW System/UI 개발 방법론
UI 구현
WPF/XAML
for Windows
data/RES 파일 구조 및 표현
XSD
XML
JSON
Text
HTML5/CSS3/Javascript
for Web Browser
LP 구현/실행
MML(GAMS)
LP API
LP Solver
LP viewer
MathML
MathJax
MML(GAMS)
XSD : XML Schema Description
XML : eXtensible Markup Language
JSON : JavaScript Object Notation
WPF : Windows Presentation Foundation
XAML : (eXtension Avalon Markup Language)
Extensible Application Markup Language
HTML : HyperText Markup Language
CSS : Cascading Style Sheets
MML : Mathematical Modeling Language
GAMS : General Algebraic Modeling System
RES UI
RES Input Module
RES Tree/Graphic Viewer
Output viewer
JSON
Javascript

## Slide 113: 시스템개발 : UI - WPF, XAML, XSD, XML

## Slide 114: 시스템개발 : LP Viewer

## Slide 115: 시스템 개발 : Reporting
차별화된 Load curve 구현

## Slide 116: 시스템 개발 : Reporting
현대적인 기술을 이용한 다양한 output viewer 구현
  SVG(Scalable Vector Graphics) : Size에 관계없이 고해상도 제공
  stacked bar, grouped bar, stacked area 등

## Slide 117
5. 활용방안 및 평가,
추진전략, 일정, 예산

## Slide 118: 활용방안 및 평가
활용방안
정량적 예상 성과(2차년도)
연 구 내 용 | 활 용 방 안 및 기 대 효 과
수리적 기반 구축 | 한국형 상향식 모형 S/W 시스템 구축을 위한 기본 연구에 활용 차별화된 상용 S/W 시스템 개발을 기반 제공 개선된 수리모형화 및 이론적 연구성과 도출
부문별 특성 조사 및 분석 | 국내 부문별 특성을 반영함으로써 한국형 감축모형 시스템으로써의 입지 강화 국가 감축목표 설정을 위한 부문별 기초 자료로 활용 국내 상황에 적합한 감축모형 구축을 위한 기초자료로 활용
한국형 상향식 모형 S/W 시스템 개발 | 국내 특화된 상향식 S/W 시스템 확보 가능 독자적인 상향식 S/W 시스템 구축 기술 확보 통합 모형 구축을 위한 S/W 시스템 구축 기술 확보
연 구 성 과 | 평가의 착안점 | 기준
수리적 기반 구축 | 기존 연구와 차별화된 전력부문 상향식 모형화 | 차별화된 전력부문 상향식 모형 정식화 여부
부문별 특성 조사 및 분석 | 전력부문 특성 조사 및 분석 | 전력 부문 사 여부
한국형 상향식 모형 S/W 시스템 개발 | 프로토타입 기능 테스트 | 프로토타입 기능 구현 및 테스트 여부
공 통 | 논문투고 및 게재의 수, 연구개발 홍보의 수, 인력양성 | SCI급 논문 (1건), 프로토타입 기능 구현 및 시연

## Slide 119: 연도별 연구성과 창출계획
구분 | 계 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 | 6차년도 | 7차년도
고용창출 성과 (명) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
학술지 게재 – SCI(E) (건) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
학술지 게재 – 일반 (건) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
국내외 학술회의 발표 (건) | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
기타 공공성과 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
프로그램 등록 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
인력교류 성과 – 해외파견 (명) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
국제협력 기반 – MOU 체결 (건) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
인력배출(학, 석, 박사) | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
장단기연수 지원 – 단기 (명) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
보도실적 (건) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 120: 추진일정
구분 | 연구개발의 내용 |  | 추 진 일 정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2차 년도 | 한국형 상향식 S/W 시스템 개발을 위한 수리적 기반 | 전력부문 수리모형화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ReEDS 수리적 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 최적해의 특성 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 부문별 특성 조사 및 분석 | 전력부문 기존 연구 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 국내 전력수급 환경 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 전력부문 고유 특성 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 전력부문 시스템 기능 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 한국형 상향식 S/W 시스템 개발 | 시스템 개발 방법론 연구 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 시스템 UI 및 기능 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 프로토타입 기능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 121: 예산계획
비목 | 세목 및 사용용도 |  |  |  | 금액 | 구성비(%)
직 접 비 | 인건비 | 미지급 |  |  | (151,200,000) | -
 |  | 지급 |  | 현금 | 39,900,000 | 17.7%
 |  |  |  | 현물 | - | -
 | 연구활동비 | 기기, 장비 구입 등 |  |  | 19,500,000 | 8.7%
 |  | 국외 출장여비 |  |  | 10,000,000 | 4.4%
 |  | 인쇄, 복사, 공공요금 등 |  |  | 2,44,000 | 1.1%
 |  | 전문가활용, 회의장 사용료, 학회·세미나 참가비 등 |  |  | 11,500,000 | 5.1%
 | 연구과제추진비 | 국내 출장여비, 시내교통비 |  |  | 10,000,000 | 4.4%
 |  | 사무용품, 연구환경유지비 등 |  |  | 9,500,000 | 4.2%
 |  | 회의비 |  |  | 15,000,000 | 6.7%
 |  | 해당과제와 관련된 식대 (야근 및 특근 식대) |  |  | - | -
 | 연구수당 |  |  |  | 45,960,000 | 20.4%
 | 위탁연구개발비 |  |  |  | - | -
 | 소계 |  |  |  | 202,500,000 | 90.0%
간 접 비 | 간접비 | 연구지원비 |  | 기관 공통지원경비 | 22,500,000 | 10.0%
 | 소계 |  |  |  | 22,500,000 | 10.0%
연구개발비 총액 |  |  | 현금 |  | 225,000,000 | 100.0%
 |  |  | 현물 |  | - | -

## Slide 122
감사합니다!